ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕКИДНЕ ЈАЧИНЕ ТКАНИНЕ

Циљ:  Стицање знања потребног за рад на динамометру

Задатак: Одредити прекидну јачину и издужење датог узорка

Прибор: Динамометар, маказе, лењир.

Поступак:

Испитивање се изводи на динамометру. За испитивање се исеку епрувете димензија 60 x 350 mm у правцу основе и у правцу потке. Епрувета се са одговарајућим предоптерећењем постави између две клеме. Лева клема је непокретна и спојена је са кружном скалом на којој се очитава вредност прекидне јачине. Десна клема је покретна и спојена саа уређајем за цртање криве издужења.

Узорак из кога се исецају епрувете узима се најмање 3 метра од краја комада.

За одређивањ прекидне јачине у працу потке епрувета се исеца тако да се сваком новом епруветом обухвата нова група нити потке.

Коначна ширина епрувете постиже се извлачењем уздужних нити са обе стране тако да се добије коначна ширина у којој су све уздужне нити исте дужине ( у нашем случају коначна димензија епруве је 50 x 200mm). На тај начин остаје по 5 mm са сваке стране слободних попречних нити. Прекидна сила одређује се у сувом и у мокром стање.

За добијање релевантних    резултата потребно је извршити најмање по3 мерења у правцу основе и у правцу потке .